## Slide 1: یک الگوریتم شاخه و کرانه برای مسیریابی بدون تداخل خودرو های خودکار در پایانه های کانتینری
استاد راهنما: دکتر رشیدی
استاد داور: دکتر پرند
استاد مشاور: دکتر پورمحمد باقر
دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده آمار، رياضي و رايانه

## Slide 2
فهرست مطالب
۱
بیان مسئله
۲
۴
۵
۶
۸
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
مفاهیم و تعاریف
پیشینه تحقیق
مدل پیشنهادی
۳
۷
تنگنا های احتمالی

## Slide 3: 1. بیان مسئله
۱. مسئله توزیع و مسیر‌یابی: تخصیص کارهای حمل و نقلی و هدایت خودروها در شرکت های ارسال کالا و حمل و نقل در زمان مشخص انجام می شود.
۲. کاربرد AGV در پایانه‌های خودکار: مسیر‌یابی و توزیع کارهای کانتینری به خودروهای خودکار (AGV) در بنادر دریایی باید به‌گونه‌ای باشد که کانتینرها بین محوطه‌های دریایی و ذخیره‌سازی جابه‌جا شوند.
۳. افزایش کارایی بنادر با AGVها: با توجه به هزینه بالای جرثقیل‌ها، افزایش تعداد AGVها باید به عنوان راهکاری اقتصادی‌تر برای افزایش کارایی بنادر در نظر گرفته شود. همچنین ترافیک و تداخل بنادر نیز باید لحاظ گردد.
۴. راهکار بدون تداخل: راهکاری بدون تداخل باید برای توزیع عملیات کانتینری بین AGVها ارائه شود تا با محدودیت‌های فضا و منابع بنادر، کارایی بندر افزایش یابد.

## Slide 4: ۲. اهداف تحقیق
ارائه ی یک رویکرد بدون تداخل بر پایه ی الگوریتم شاخه و کران جهت زمان بندی و مسیر یابی خودرو های خودران در بنادر خودکار

## Slide 5: ۳. سوالات تحقیق
نحوه ی مدلسازی مسئله با در نظر گرفتن تداخل چگونه خواهد بود؟
آیا با در نظر گرفتن تداخل، تعداد پارامتر های مدل زیاد نخواهد شد و منجر به پیچیدگی مسئله نخواهد شد؟

## Slide 6: ۴. فرضیات تحقیق
فرض ۱ - طرح بندر: بندر شامل دو محدوده اصلی محوطه )محدوده دریایی( و بارانداز )محدوده خشکی( است. مسیر حرکت AGV ها در این محدوده ها، به صورت افقی میباشد. محدوده ی عملیاتAGV فقط به صورت چندین راه عمودی دو طرفه می باشد. بندر دارای m جرثقیل QC با موقعیت مشخص است. پیکربندی بندر به صورت نقطه به نقطه ی عمومی می باشد.
فرض ۲ - موقعیت جرثقیل ها و AGV ها: موقعیت جرثقیل های QC و مکان ذخیره سازی هر کانتینر از پیش تعیین شد ه است. موقعیت اولیه ی AGV ها در یک راس مجازی صفر، در نظر گرفته شده است.
فرض ۳ - تجهیزات محل ذخیره ساازی کانتینری: ابزار اصلی حمل کانتینر از فضلا های ذخیره سلازی، جرثقیل های ASC است و جهت تسریع انجام کار، ماشین های AGV-Support در ابتدای محل ذخیره سازی قرار گرفته اند تا کانتینر AGV ها را دریافت و به ASC ها منتقل کنند.
فرض ۴ - کار کانتینری: در این مسئله N کار کانتینری وجود دارد که متشکل از دو نوع بار زدن )از محدوده ذخیره سازی به سمت QC ها( و تخلیه بار )از QC ها به محدودهذخیره سازی( می باشد.
توالی کار جرثقیل ها: در مسئله، چرخه دوگانه ترکیبی QC ها در نظر گرفته شده است. به این صورت که QC ها هیچ گاه به موقعیت اولیه خود پس از قراردادن )یا برداشتن( کانتینر باز نمیگردند و بلافاصله شروع به قراردادن )یا برداشتن( کانتینر از روی AGV دیگر، می نمایند.
فرض ۶ - ظرفیت ها: ظرفیت هر QC و هر AGV یک کانتینر است.
فرض ۷ - قواعد حرکت AGV ها: AGV نمی تواند چندین بار محدوده ی دریا و خشکی گردش به راست یا چپ کند. ۴ عمل اصلی یک برای AGV فرض گردیده است.

## Slide 7: ۴. فرضیات تحقیق (ادامه)
فرض ۸ - رویداد ها: تداخل بین AGV ها در سه حالت کلی رخ می دهد:
  1. اگر دو AGV در مسیر افقی در خلاف جهت، به سوی یک نقطه مشترک حرکت کنند.
  2. اگر یک QC در حال انجام عملیات در مکان x باشد و یک AGV دیگر با عمل ۱، جهت بار زدن )یا تخلیه( وارد مکان x شود.
  3. اگر دو AGV در مسیر عمودی، در خلاف جهت هم به سوی یک نقطه مشترک حرکت کنند.
فرضا ۹- سرعت AGVها: سرعت AGVها ثابت در نظر گرفته شده اند.
فرض ۱۰- زمان کل عملیات: منظور از زمان کل، زمان انجام و اتمام آخرین کار کانتینری می باشد.
فرض ۱۱- هدف مسئله: در این مسئله مسیریابی، تخصیص کار های کانتینری و تولید ترتیب این کارها برای هر AGV با هدف کمینه نمودن زمان کل عملیات است. جهت کمینه نمودن زمان عملیات کل کانتینر ها، پنج وظیفه باید اتخاذ شوند:
  تخصیص کار کانتینری به AGV
  ترتیب عملیات های AGV
  مسیر حرکت AGV
  ترتیب کانتینر ها برای AGVها
  زمان عملیات در محدوده ی محوطه و بارانداز
Makespan

## Slide 8: ۵. مفاهیم و تعاریف
کانتینر: جعبه های بزرگ فلزی که حاوی کالا بوده و به عنوان محموله در کشتی های باری مورد استفاده قرار می گیرند و توسط AGVها از کشتی های باری به منطقه ذخیره سازی منتقل می گردند.
جرثقیل QC: این جرثقیل ها در محوطه ی اسکله جهت خالی نمودن بار کانتینری از کشتی ها و انتقال کانتینر ها به AGVها و بالعکس مورد استفاده قرار می گیرند.
مناطق ذخیره سازی کانتینری:در این محوطه ها، کانتینر های منتقل شده از محوطه ی اسکله به صورت عمودی بر روی هم قرار می گیرند.
ماشین AGV-support: این خودرو ها که در ابتدای مناطق ذخیره سازی مستقر هستند، جهت تسریع کار AGVها و کاهش زمان انتظار، کانتینر ها را به صورت عمودی از AGVها دریافت می نمایند تا کانتینر های دریافتی توسط جرثقیل های ASC در محل ذخیره سازی قرار داده شوند. این خودرو ها، همچنین وظیفه ی انتقال بار از ASCها بر روی AGV مورد نظر را دارند.
جرثقیل ASC: این جرثقیل ها که در مناطق ذخیره سازی قرار دارند، کانتینرها را به صورت عمودی در مناطق ذخیره سازی، قرار می دهند.

## Slide 9: ۶. پیشینه پژوهش
نویسندگان (سال) | مسئله ی حل شده | الگوریتم پیشنهادی | توپولوژی مسیر | فواید | اشکالات
رشیدی و همکاران (۲۰۱۱) | زمان بندی ایستا و پویا AGVها در بنادر | سیمپلکس شبکه پیشرفته (NSA+) | تک مسیر یک جهته | الگوریتم به جواب بهینه در صورت وجود، می رسد. | ساخت مجدد گراف در مسائل پویا، عدم بررسی تداخل
رشیدی (۲۰۱۴) | ارائه ی الگوریتمی کارا برای مسائل پویای AGVها | سیمپلکس شبکه پویا (DNSA) | تک مسیر یک جهته | سرعت بیشتر از NSA | زیاد شدن تعداد عملیات های بروز رسانی و مدیریت حافظه، عدم بررسی تداخل
یانگ و همکاران (۲۰۱۸) | زمان بندی بدون تداخل AGVها، QCها و ARMGها | مدل دو سطحی و حل با استفاده از الگوریتم ژنتیک | جفت مسیره یک جهته | سرعت بالا در ارائه ی جواب، عدم تداخل AGVها از طریق محدود کردن تعداد AGVهای مجاز در هر مسیر | امکان عدم همگرایی و پیدا نمودن جواب بهینه موضعی، مسیرهای یک جهته
شوون و همکاران (۲۰۲۰) | زمان بندی یکپارجه بدون تداخل AGVها، QCها و ASCها | بهبود مدل دو سطحی یانگ (۲۰۱۸) از طریق ارائه ی دو الگوریتم ژنتیک با انتخاب نسل نخبه | تک مسیره و یک جهته | همگرایی بیشتر الگوریتم ژنتیک بدلیل استفاده از رویکرد نسل های نخبه | عدم بررسی مسیر های دو جهته جهت افزایش مسیر های انتخابی AGVها
ژانگ و همکاران (۲۰۲۰) | برنامه ریزی بدون تداخل AGVها و جرثقیل ها جهت کمینه نمودن تاخیر | الگوریتم ترکیبی ژنتیک و ازدحام ذرات با استفاده از منطق فازی | تک مسیره و یک جهته | سرعت همگرایی بالا به دلیل ادغام GA و PSO، وجود دو نوع کانتینر باری و تخلیه | توپولوژی مسیر AGVها ساده و یک جهته می باشد.

## Slide 10: ۷. مشکلات و تنگناهای احتمالی پژوهش
امکان همگرا نشدن جواب به دلیل استفاده از روش های ابتکاری
عدم امکان مقایسه با روش های موجود پیشین به دلیل جدید بودن شرایط و فرضیات مسئله

## Slide 11: ۸. مدل پیشنهادی
مدل سازی مساله به صورت یک مساله ی عدد صحیح مختلط (Mixed Integer Programming) می باشد که یک مساله ی np-سخت می باشد.
ورودی، تعدادی کانتینر می باشد که باید به هر یک از AGVها اختصاص داده شود. در تابع هدف مدل که AGV Dispatching Routing Problem نام دارد، هدف مینیمم کردن زمان انجام تمام عملیات ها می باشد.
زمان انجام عملیات ها (makespan) شامل ، مینیمم نمودن طولانی ترین عملیات AGV ها می باشد.

## Slide 12: ۸. مدل پیشنهادی: مدلی بر اساس شاخه و کران
یک روش جستجوی جواب بهینه در مسائل MIP، روش شاخه و کرانه (B&B) است. عناصر اصلی روش شاخه و کرانه عبارتند از: کران پایین هر گره (که برابر تابع هدف مسئله ی رها شده است)، کران بالای عمومی درخت، روش انتخاب گره بعدی (جهت شاخه بندی)، استراتژی شاخه بندی، قواعد هرس کردن و اصل توقف از شاخه بندی. (تومازلا و همکاران ۲۰۲۰)[۷] در این روش که بر پایه ی ساخت پویای یک درخت می باشد، ابتدا یک کران عمومی با استفاده از یک روش ابتکاری ساخته می شود و سپس گره های زیر مساله ی بعدی با رهایی از یک محدودیت، تولید و حل میگردند. سپس مقدار بهینه ی گره در صورت شدنی بودن، با کران همگانی مقایسه و مقدار کران، به روز رسانی می شود. در صورت نشدنی بودن مقدار بهینه، این مقدار با کران همگانی مقایسه و زیر درخت گره، هرس می گردد. این عمل تا زمان رسیدن به جواب بهینه، ادامه پیدا خواهد کرد.
در مقاله ی پایه [۱] یک الگوریتم شاخه و کرانه جهت حل مساله ی زمان بندی بدون تداخل AGVها ارائه گردید. در این مطالعه، پیکربندی عمومی نقطه به نقطه با مسیر های دوطرفه استفاده شد. در این پژوهش، ابتدا یک کران بالای عمومی بر پایه ی یک الگوریتم ابتکاری بدون تداخل پیشنهاد شد و سپس در هر گره، مساله ی تخصیص تعدادی کانتینر و ترتیب زمانی عملیات AGVها با رهاسازی از تداخل و با هدف کمینه نمودن زمان کل عملیات، حل گردید و یک کران پایین برای گره بدست آمد. در صورت بزرگتر بودن این کران از کران بالای عمومی، شاخه های زیرین هرس می شوند؛ در غیر اینصورت، گره به لیست گره های فعال اضافه شده تا در لایه ی بعدی، جهت انجام فرآیند شاخه بندی مدنظر قرار گیرد. پس از تخصیص تمام کانتینرها به تمامی AGVها، با بهره گیری از یک روش ابتکاری، جواب بهینه ی بدون تداخل با کوتاهترین مسیر برای AGVها، بدست آمد.

## Slide 13: مدل پیشنهادی: پیاده سازی
پیاده سازی الگوریتم با استفاده از حل کننده (solver) Xpress در برنامه ی GAMS و جهت تحلیل داده ها و رابط کاربری از فریم ورک QT بهره خواهیم برد.

## Slide 14: Proposed Algorithm for solving the MIP: Branch and Bound
Formal intuition for branch and bound algorithm (in terms of relaxation to LP)
Time complexity of Branch and bound
The searching and heuristics for finding upper and lower bounds of the solution
The tree search and pruning

## Slide 15: Proposed Approach
The Model and its Symbols and parameters:
Terminal Layout:
Path Topology

## Slide 16: The Implementation: GAMS and XPRESS
Why GAMS (C++ API) as the modeling language:
  Generalized language (with API for python, C++, matlab, etc
Xpress as the solver for the smaller MIP model
  One of the fastest MIP Solvers

## Slide 17: How to compare the results: Rashidi & Habibi Genetic Approach
Though not considering conflict and high possibility of failure!

## Slide 18: Literature Review: Yang Genetic Algorithm 2018
Bi-level genetic algorithm
Path topology
Advantages
Disadvantages

## Slide 19: Integrated Scheduling of Vehicles, considering Conflict
Model Review: Search method is based on genetic algorithm
Path Topology:
Advantages:
Disadvantages: Simple one-way paths

## Slide 20: Literature review: Dynamic NSA (DNSA)
Model Properties: 1. objective function 2. constraints
Path Topology:
Advantages of it
Disadvantages of it regard to our problem